Cодержание

1. Современное использование территории	5

2. Природные условия и ресурсы	6

2.1. Рельеф и геоморфология	6

2.2. Геологическое строение	6

2.3. Тектоника и сейсмичность	7

2.4. Полезные ископаемые	7

2.5 Гидрогеологические условия	9

2.6. Гидрологическая характеристика	10

2.7. Климатическая характеристика	11

2.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир	14

2.9. Инженерно-геологическая оценка территории	16

3. Оценка состояния окружающей среды	18

3.1. Состояние атмосферного воздуха	18

3.2. Состояние водных ресурсов	20

3.3. Состояние и использование земельных ресурсов	23

3.4. Отходы производства и потребления, биологические отходы	24

3.5. Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы	27

3.6. Система существующего природно-экологического каркаса	28

3.7. Особо охраняемые природные территории	29

3.8. Медико-демографические показатели здоровья населения	30

3.9. Комплексная оценка территории	30

4. Зоны с особыми условиями использования территории	32

4.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	32

4.2. Охранные зоны инженерных коммуникаций	35

4.3. Водоохранные зоны	37

4.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	38

4.5. Горные отводы месторождений полезных ископаемых	41

4.6. Земли лесного фонда	42

4.7. Зоны природных ограничений	44

5. Мероприятия по охране окружающей среды	46

5.1. Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	46

5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	49

5.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	49

5.4. Мероприятия по инженерному благоустройству	50

5.5. Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории	51

5.6. Мероприятия по защите от физических факторов	52

5.7. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	53

5.8. Мероприятия по защите животного мира и ООПТ	54

5.9. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	54

Список использованной литературы	56

## 1. Современное использование территории

Новоникольское сельское поселение расположено в восточной части Альметьевского муниципального района и имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, лесные, водные, земельные ресурсы).

На территории Новоникольского сельского поселения имеются следующие населенные пункты – с. Никольск, д.Иштиряк, п.Сосновка, с.Холодная Поляна, п.Поташная Поляна, п.Малый Шуган, п.Каменка, п.Болтаево, п.Завод, а также два села – Баклановка и Дубовка (без постоянного населения).

Экономика поселения имеет ярко выраженную специализацию: нефтедобыча и транспортировка нефте- газосырья. Нефтегазодобывающий блок сырьевого сектора Новоникольского сельского поселения представлен предприятием ОАО «Татнефть». Район насыщен трубопроводной инфраструктурой, объектами нефтедобычи (нефтяными скважинами, ГЗУ, КНС).

Сельское хозяйство в сырьевом секторе Новоникольского сельского поселения имеет значительно меньшую долю.

Земли лесного фонда занимают в поселении площадь 59%.

Экологическими ограничениями на использование территории Новоникольского сельского поселения являются санитарно-защитные зоны предприятий, объектов нефтедобычи, инженерных сооружений и территорий специального назначения; санитарные разрывы трубопроводов и автодорог; водоохранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, особо охраняемые природные территории. Природными экологическими ограничениями являются территории развития просадочных грунтов.

## 2. Природные условия и ресурсы

## 2.1. Рельеф и геоморфология

Новоникольское сельское поселение Альметьевского муниципального района расположено в северо-западной части Бугульминского плато, приуроченного к Южно-Татарскому (Альметьевскому) своду.

Рельеф рассматриваемой территории представляет собой возвышенную всхолмленную равнину, сложенную осадочными породами и расчлененную сетью речных долин, балок и оврагов. В пределах поселения равнина наклонена с северо-востока и севера к югу – юго-западу поселения, где протекает р.Степной Зай.

Абсолютные высоты изменяются от 80 м в южной части до 293,6 м. Территория поселения располагается в границах 13 речных бассейнов, относящихся к бассейну р.Степной Зай. Средний уклон территории составляет около 199’ или 3039’. Наибольшие уклоны наблюдаются в южной части поселения, где их значения могут доходить до 10-200.

## 2.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории Новоникольского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения. Наибольшее развитие получили верхнепермские отложения. Менее распространенными являются неогеновые и четвертичные породы.

Пермская система представлена верхнепермским отделом, включающим отложения казанского и татарского ярусов.

В составе широко распространенных отложений казанского яруса выделяются два подъяруса: нижний и верхний.

Нижнеказанский подъярус включает три пачки, представленные сильноизвестковистыми песчаниками и глинами с прослоями известняков. Мощность нижнеказанского подъяруса составляет 40-65 м.

Верхнеказанский подъярус представлен зоной красноцветных континентальных и прибрежно-континентальных образований (белебеевская свита). Характеризуется развитием красноцветных песчано-глинистых пород и ритмичностью осадконакопления. Мощность отложений достигает 100 м.

Татарский ярус подразделяется на два подъяруса: нижний (уржумский горизонт) и верхний – в составе котельнического (северодвинского) и вятского горизонтов. Отложения татарского яруса залегают на размытой поверхности казанского яруса. Они представлены пестроокрашенными глинами и песчаниками с редкими прослоями глинистых известняков и мергелей. Мощность отложений яруса может достигать 100 м (Альметьевск, 2003).

Отложения неогеновой системы выполняют врезы речных долин, представлены аллювиальными (речными) и озерными образованиями (глины, пески, алевриты).

Отложения четвертичной системы образуют почти сплошной покров, отсутствуют лишь на крутых подмываемых склонах оврагов, речных долин, на самых высоких останцах водоразделов. Наиболее широкий возрастной диапазон и самые значительные мощности имеют аллювиальные отложения, широко распространены склоновые делювиальные, пролювиальные, солифлюкционные отложения. Они представлены всеми тремя разделами четвертичной системы: эоплейстоцена, неоплейстоцена и голоцена. Четвертичные образования представлены песчано-суглинистыми, местами песчано-гравийно-галечными образованиями (Проект районной планировки…, 1979).

## 2.3. Тектоника и сейсмичность

Территория Новоникольского сельского поселения расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Южно–Татарского свода. В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол. Кристаллический фундамент образован архейско–протерозойским комплексом пород, представленным биотитовыми и амфиболовыми плагиогнейсами и кристаллическими сланцами, амфиболитами, плагиогранитами, гранодиоритами, габбро, анортозитами и т. п. Отметки залегания поверхности фундамента изменяются от -1519 до -1698 м. Фундамент расчленен тектоническими разломами на приподнятые и опущенные блоки. В разрезе осадочного чехла различными исследователями выделяется от 3 до 7 структурных ярусов.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (строительство сельских построек), 5% (строительство объектов гражданского и промышленного назначения), 1% (строительство особо ответственных сооружений) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

В соответствии с картой категории В (5%) территория Новоникольского сельского поселения расположена в зоне 7-балльных сотрясений, связанных с уровнем возбужденной сейсмичности, что обязывает вести строительство с позиций повышенных требований к качеству строительных материалов и работ (СНиП 2.02.01-83).

## 2.4. Полезные ископаемые

К территории Новоникольского сельского поселения приурочено Ромашкинское нефтяное месторождение, разработка которого ведется структурными подразделениями ОАО «Татнефть».

Ромашкинское месторождение является самым крупным в Республике Татарстан. В административном отношении оно занимает территорию Альметьевского, Бугульминского, Лениногорского и Сармановского муниципальных районов республики. Месторождение введено в разработку в 1952 году, является многопластовым. Основные запасы нефти приурочены к терригенным отложениям девона и карбона, в которых содержится соответственно 87% и 9,8% всех разведанных запасов. В отложениях девона и карбона выделено 22 нефтеносных горизонта, 18 из которых представляют промышленный интерес (7 – в терригенных отложениях). В них выявлено около 400 залежей нефти.

Свойства нефти в пределах месторождения различны: "снизу вверх" по разрезу от терригенных отложений девона до каширских отложений верхнего карбона свойства ухудшаются. Наблюдается утяжеление от 800 до 920-960 кг/м3, уменьшение газосодержания от 60 до 3,2 м3/т, повышение вязкости от 4 до 100-160 МПа•с, уменьшение легких углеводородов, увеличение содержания серы. Нефти девонских отложений относятся к типу легких, сернистых, парафинистых смолистых. Нефти всех отложений карбона близки по составу и относятся к типу тяжелых, высокосернистых, парафинистых, высокосмолистых.

К настоящему времени на месторождении выделено 10 эксплуатационных объектов; из них 5 - в терригенных отложениях девона и карбона и 5 приурочены к карбонатным коллекторам. Основные объекты эксплуатации - горизонты Д1, До - в кыновско-пашийских отложениях девона и тульско-бобриковские отложения нижнего карбона. Они введены в промышленную разработку и полностью разбурены. На остальных объектах разведаны и вводятся в промышленную разработку крупные залежи.

Кроме того, по сведениям Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на территории поселения имеется 1 месторождение известковых мелиорантов – «Мугезле-Елгинское», расположенное в северо-восточной части поселения. Месторождение относится к нераспределенному фонду недр и в ближайшее время его освоение не предполагается.

В районе п.Поташная Поляна расположено месторождение минеральных вод «Поташно-Полянское». Месторождение относится к распределенному фонду недр, эксплуатацию месторождения ведет структурное подразделение ОАО «Татнефть» - НГДУ «Ямашнефть». Минеральная вода месторождения используется в лечебных целях. По своему химическому составу вода относится к сульфатно-натриевой группе и имеет слабощелочную реакцию. Запасы по категории АВС составляют 0,004 тыс.м3/сут.

В границах поселения имеется 3 месторождения строительных песков – «Рябиновское», «Иштирякское» и «Холодно-Полянское», а также 1 месторождение строительной извести – «Мало-Шугановское» и 1 месторождение камней строительных «Мугезле-Елгинское», уже упомянутое выше как и месторождение известковых мелиорантов.

Все месторождения относятся к нераспределенному фонду недр и к освоению не намечаются.

Кроме того, в поселении имеются 5 карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых общей площадью 15,4 га. Данные по запасам  и качеству сырья не имеются.

## 2.5 Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием, принятым в системе Государственного водного кадастра, территория Новоникольского сельского поселения, как и всего Альметьевского муниципального района, расположена в пределах Восточно-Русского артезианского бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка.

Основным водоносным горизонтом, используемым для целей питьевого водоснабжения, является водоносный нижнеказанский (P2kz1 2-3) карбонатно-терригенный комплекс.

Комплекс приурочен к отложениям пачек 2 и 3 нижнеказанского подъ-яруса, которые распространены практически повсеместно. Мощность верхней и средней пачек изменяется от 25 до 69 м, песчано-глинистая толща с прослоями карбонатных пород выделяется в два водоносных пласта. Первый из них приурочен к породам верхней пачки, второй - к линзам песчаников, пропласткам известняка и алевролитам средней пачки. Обычно эти два пласта не разделены между собой выдержанными водоупорами, гидродинамически связаны между собой, имеют общую пьезометрическую поверхность. Мощность водоносных пластов составляет от 5 до 10 м. Кровля водоносного комплекса находится на абс. отм. от 83,5 до 195,84 м.

Водоносный комплекс содержит воды слабонапорные или безнапорные, величина напора составляет 0-20 м. Выдержанного водоупора между верхней-средней пачкой нижнеказанских отложений и верхнеказанскими отложениями  нет.

Статические уровни водоносного комплекса устанавливаются на глубинах от 2 до 42,23 м, на абс. отм. от 88,32 до 219,15 м.

Водоносный комплекс проявляется на поверхности многочисленными родниками, эксплуатируется колодцами и скважинами. Дебиты родников в среднем составляют 0,8-1,5 л/с.

Химический состав подземных вод довольно однообразен. Главным образом, это воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, кальциево-магниевые и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,6 мг/л, общая жесткость изменяется в широких пределах от 3,2 до 47 ммоль/л.

Особую группу составляют воды, затронутые загрязнением. Это воды по химическому составу гидрокарбонатно-хлоридные магниево-кальциевые, магниево-кальциево-натриевые, с минерализацией 1-2,8 г/л.

Водоносный комплекс получает питание за счет перетоков вод из перекрывающих толщ. Проницаемые отложения комплекса расположены выше местного базиса дренирования, поэтому их разгрузка происходит путем перетекания через слабо проницаемые толщи в нижележащие субнапорные горизонты и в виде родникового стока в бортах долин рек.

Воды комплекса широко используются для водоснабжения Новоникольского сельского поселения.

## 2.6. Гидрологическая характеристика

Гидрографическую сеть на территории Новоникольского сельского поселения образуют Степной Зай, р.Лесной Зай, а также их многочисленные притоки – постоянные и временные.

Длина р.Степной Зай составляет 211,3 км, площадь водосбора - 5,0 тыс.км2. Река протекает по весьма сложной в геоморфологическом отношении возвышенной равнине. Водосбор верховьев реки имеет резкий контраст возвышенностей и широких долин, местами залесенных.

Долина реки в плане довольно прямолинейна, с крутыми, порой обрывистыми правыми склонами в верховьях и пологими к устью. Широкая (0,5-1,5 км) двухсторонняя, открытая, затапливаемая в многоводные годы пойма реки, в устьевой части заболоченная, пересечена ложбинами, промоинами и небольшими озерами. Русло реки устойчивое, малоизвилистое. Берега подвержены русловой эрозии. Большое количество притоков (68) образуют густую речную сеть (0,35-0,44 км/км2).

Река средней водности, притоки зарегулированы. Питание смешанное, преимущественно снеговое (62%). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 100-130 мм, 63-80 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 40 дней. Межень устойчивая (6,15 м3/сек в устье). Модули подземного питания составляют 5-10 л/сек км2. Для зимнего периода характерен продолжительный (110-130 дней) устойчивый ледостав (толщина льда 50-60 см).

До разработки нефтяных месторождений вода в реке относилась к гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевому типу, с повышенной минерализацией (300-600 мг/л). В настоящее время качественный состав воды характеризуется как гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый. Минерализация повышенная, вода очень жесткая (9-12 мг-экв/л) весной и в межень (9-20 мг-экв/л), средняя мутность доходит до 200 г/м3.

В границы поселения р.Степной Зай попадает небольшими участками в южной его части.

Наиболее крупным притоком р.Степной Зай в границах поселения является р.Лесной Зай. Общая длина р.Лесной Зай 63 км, водосборная площадь - 812 км².

Кроме р.Степной Зай и р.Лесной Зай в границы поселения попадает р.Форель, р.Каськин Ключ, р.Бакалы. Все водотоки длиной менее 10 км.

Питание у рек поселения смешанное, преимущественно снеговое (60%). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью.

Распределение стока внутри года неравномерное.

## 2.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика Новоникольского сельского поселения составлена по данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» (МС Акташ).

Рассматриваемая территория расположена в климатическом районе IB, характеризуется умеренно-континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой и жарким коротким летом.

В таблице 1 представлены данные по среднемесячной и среднегодовой температуре атмосферного воздуха.

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,5 | -11,3 | -4,9 | 5,3 | 13,5 | 17,8 | 19,6 | 17,0 | 11,4 | 3,9 | -4,1 | -9,6 | 3,9 |

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +19,6(С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –11,5(С. Максимальные температуры повышаются летом до 36-38(С тепла, абсолютный минимум достигает –47(С.

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Расчетная зимняя температура воздуха составляет –30(С. Продолжительность безморозного периода - 143 дня. Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода равна –17(С.

Глубина сезонного промерзания грунта составляет 1,8 м.

Зима является самой продолжительной частью года (около 5 месяцев). Число дней со снежным покровом достигает 150. Среднемесячная дата появления снежного покрова 23.10-4.11, дата образования устойчивого снежного покрова относится к 14.11-23.11, а время его разрушения приходится на 8.4-24.4. Снежный покров достигает 40-50 см на открытых участках, а на залесенных повышается до 60 см.

Весна длится около двух месяцев, весенний переход среднесуточной температуры через 0(С происходит 10-12 апреля, через 15(С происходит в период 1-3 июня, а иногда и 11 июня. Весна характеризуется быстрым повышением температуры, вызванным увеличением притока солнечной радиации, уменьшением облачности, а также выносом теплого воздуха с юга.

Лето начинается с перехода средней суточной температуры воздуха через +150С в начале июня и продолжается до начала сентября. Высокие температуры и значительная сухость воздуха вызывают интенсивное испарение. Гидротермический коэффициент составляет менее 1,0, что указывает на недостаточное увлажнение территории.

Наступление осеннего периода характеризуется резким понижением температуры воздуха и почвы, увеличением числа облачных и дождливых дней, усилением ветров, повышением влажности воздуха. Возникновение указанных условий погоды обычно совпадает с окончанием безморозного периода и переходом средней суточной температуры через +10(С. В Новоникольском сельском поселении этот переход приходится на 15-21 сентября. Осенний период продолжается в среднем около полутора месяцев: с 15-20 сентября до конца октября.

Годовое количество осадков в среднем составляет 505,9 мм (табл.2).

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,8 | 26,6 | 20,8 | 25,9 | 40,2 | 68,5 | 54,8 | 52,2 | 55,6 | 49,1 | 38,6 | 37,8 | 505,9 |

В таблице 3 представлены данные по числу дней с осадками (1,0 мм.

Число дней с осадками >1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 104 |

В годовом цикле преобладают южные и юго-восточные ветры, доля которых составляет 41% (табл. 4, рис. 1).

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 8 | 2 | 2 | 15 | 40 | 14 | 12 | 7 | 11 |
| II | 9 | 4 | 4 | 14 | 31 | 13 | 14 | 11 | 14 |
| III | 10 | 4 | 3 | 14 | 36 | 15 | 10 | 8 | 14 |
| IV | 11 | 7 | 5 | 15 | 28 | 11 | 14 | 9 | 11 |
| V | 16 | 8 | 6 | 11 | 20 | 10 | 13 | 16 | 11 |
| VI | 10 | 6 | 7 | 15 | 23 | 11 | 14 | 14 | 12 |
| VII | 16 | 8 | 8 | 10 | 19 | 8 | 12 | 19 | 18 |
| VIII | 16 | 6 | 5 | 12 | 21 | 10 | 13 | 17 | 13 |
| IX | 10 | 4 | 5 | 14 | 24 | 16 | 16 | 11 | 12 |
| X | 9 | 5 | 4 | 14 | 26 | 14 | 15 | 13 | 7 |
| XI | 8 | 4 | 2 | 15 | 29 | 16 | 17 | 9 | 8 |
| XII | 6 | 3 | 3 | 17 | 38 | 14 | 11 | 8 | 13 |
| год | 11 | 5 | 5 | 14 | 27 | 13 | 13 | 12 | 11 |

Рис. 1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

В таблице 5 представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год (%)

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,4 | 37,0 | 23,5 | 10,5 | 4,2 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна 8 м/с. В таблице 7 приведены данные о числе дней с туманами.

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |

По материалам Схемы территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) территории умеренный. Его значения изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов загрязняющих веществ.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» параметры, определяющие ПЗА, составляют:

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань) – 40;

- мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,4;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 21;

- продолжительность туманов, часы – 30.

## 2.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Ландшафты

Новоникольское сельское поселение Альметьевского муниципального района расположено в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной южной лесостепной ландшафтной подзоны, Альметьевского ландшафтного района.

Альметьевский ландшафтный район является возвышенным с Приволжскими липово-дубовыми лесами и Закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на выщелоченных и типичных черноземах (Ландшафты…, 2007).

В таблице 8 содержатся важнейшие с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели указанного района.

Средние значения характеристик Альметьевского ландшафтного района

| Характеристики ландшафтных районов | Альметьевский возвышенный район |
| --- | --- |
| Количество речных бассейнов в пределах поселения | 13 |
| Средняя абсолютная высота ландшафтного района (м) | 207 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2184 |
| Гидротермический коэффициент | 1,5 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 36 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 7,8 |
| Радиационный индекс сухости | 1,2 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3831 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 567 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,105 |
| Заселенность (км2) ландшафтного района в пределах поселения | 4 |
| Средний уклон поселения (град) | 3 |
| Содержание гумуса | 7,4 |

Процессы урбанизации сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются производственно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Производственно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территорию с.Никольск, д.Иштиряк, п.Сосновка, с.Холодная Поляна, п.Поташная Поляна, п.Малый Шуган, п. Каменка, п.Болтаево, п.Завод, с.Баклановка, с.Дубовка, а также объекты производственной инфраструктуры.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые пашнями, пастбищами, сенокосами.

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам, а также крупными массивами лесного фонда.

Природный потенциал ландшафтов поселения характеризуется как средний, что обусловлено большим количеством источников антропогенного воздействия. На территорию оказывают влияние многочисленные нефтяные скважины, трубопроводы, а также транспортная сеть, земледельческие нагрузки. Все это приводит к снижению природного потенциала и потере устойчивости ландшафта (Ландшафты…, 2007).

Почвенный покров

В соответствии с почвенной картой Республики Татарстан на территории Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района отмечаются 6 типов почв: светлосерые и серые лесные пестроцветные, черноземы выщелоченные, черноземы оподзоленные, черноземы неполноразвитые, дерново-карбонатные и дерново-карбонатные почвы.

Черноземы – наиболее плодородные из всех почв Республики Татарстан, образованы под многолетней лугово-степной травянистой растительностью. Для них характерны черная или темно-серая окраска и большая мощность гумусового горизонта (40-80 см).

Светлосерые и серые лесные пестроцветные почвы имеют гумусовый горизонт мощностью 26-33 см. При распашке пахотный слой имеет серую окраску, комковато-порошистую структуру. Содержание гумуса варьирует от 3 до 5%. Содержат значительные количества валового азота, но недостаточно обеспечены доступными для растений формами калия и фосфора.

Дерново-карбонатные почвы отличаются достаточно высоким плодородием, но могут испытывать недостаток в обеспечении влагой. При распашке почвы могут подвергаться дефляции.

Среди остальных типов почв поселения необходимо отметить аллювиальные (пойменные) почвы. Эти почвы формируются в поймах рек в условиях периодического затопления паводковыми водами. Исходный материал для их формирования приносится паводковыми водами.

Растительный и животный мир

Рассматриваемая территория относится к зоне лесостепи, представляющей собой сочетание широколиственных лесов и луговых степей.

Леса, которые занимают 59% от площади поселения, распространены в центральной и южной части поселения и представлены липо-дубняками снытевыми лесами. Первый и второй ярусы образуют дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, вяз гладкий. Третий ярус составляют малорослые деревья – черемуха, рябина, яблоня. Четвертый ярус – подлесок – образуют кустарники: лещина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная и др. Пятый ярус – травяной покров, включающий хохлатку плотную, ветреничку лютиковую, сныть обыкновенную, подмаренник душистый, медуницу неясную, щитовник мужской и др.

Усиление пастбищной нагрузки ведет к олуговению леса и увеличению в травостое доли луговых трав, в частности, злаков; одним из доминантов становится мятлик узколистный.

Вдоль водотоков расположены луга, используемые в качестве пастбищ. Видовой состав лугов представлен полынью, крапивой, лисохвостом, клевером луговым и др. В травянистом покрове встречаются и сорные растения (подорожник ланцетолистный, осот полевой, чертополох поникший и др.), что говорит о некоторой степени деградации кормовых угодий.

Кроме того в поселении имеются коллективные сады и огороды.

Фауна, преимущественно, представлена копытными, хищниками, грызунами, насекомоядными, рукокрылыми, разнообразны птицы. Велико значение почвообитающих животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) в поддержании естественного плодородия почв.

## 2.9. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Новоникольского сельского поселения является пригодной для строительства – это водоразделы и пологонаклонные склоны.

Участками, ограниченно пригодными для строительства, являются делювиальные шлейфа в нижних частях склонов, комплексных террас долин рек поселения.

Имеются в границах поселения и непригодные для строительства территории, приуроченные к крутым и сильно расчлененным склонам рек поселения. Кроме того, природными ограничениями развития территории поселения являются эрозионные процессы и подтопляемые территории.

Эрозионные процессы

Эрозионная деятельность водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории.

Овражно-балочное расчленение в Новоникольском сельском поселении приурочено к речной сети. Средняя густота овражного расчленения составляет 0,09 км/км2, балочного – 0,58 км/км2. Эрозионные процессы могут наносить ущерб, в связи с чем необходимо проведение мониторинговых исследований за их развитием, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

Подтопление

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих территорию Новоникольского сельского поселения – р.Степной Зай, Лесной Зай и их притоков. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу и испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

## 3. Оценка состояния окружающей среды

Мониторинг за состоянием окружающей среды Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района осуществляется Юго-Восточным Территориальным Управлением Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Альметьевском районе и г.Альметьевск.

## 3.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

Кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, атмосферный воздух содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Основными стационарными источниками, влияющими на состояние атмосферного воздуха поселения являются объекты нефтедобычи, а также объекты сельского хозяйства - преимущественно фермы и машинно-тракторные парки, расположенные в с. Новоникольск и с.Холодная Поляна.

Следует отметить, что в границах санитарно-защитных зон сельскохозяйственных объектов, вплотную приближенных к застройке, расположены жилые территории, а также иные объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды.

Среди основных проблем, связанных с функционированием животноводческих предприятий, является загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980).

Объекты нефтедобычи представлены скважинами ОАО «Татнефть», эксплуатирующими Ромашкинское нефтяное месторождение. Скважины рассредоточены по всей территории Новоникольского сельского поселения, образуя своеобразную сеть путем соединения площадок устьев скважин дорогами и трубопроводами. Размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов нефтедобычи по данным ОАО «Татнефть» составляют 300 м.

Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются предельные углеводороды и сероводород. Комбинация углеводородов и сероводорода в атмосферном воздухе в районах добычи особо не благоприятна для здоровья человека, поскольку их совместное действие более выражено, чем изолированное.

Нужно отметить, что дополнительным источником загрязнения является попутный газ, извлекаемый при добыче нефти и использующийся отраслью в неполном объеме. Попутно добываемый нефтяной газ, не охваченный системой газосбора, подвергается термическому обезвреживанию путем сжигания на факелах. Ежегодно теряется и сжигается в факелах около 10% попутного газа. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей. Дополнительный ущерб окружающей среде наносится при авариях на буровых установках и магистральных газо- и нефтепроводах, в результате которых в воздух может поступить значительное количество этилбензола. Кроме того, потенциальными источниками загрязнения могут быть емкости для хранения сырья и продуктов, сепараторы воды и нефти.

Вся территория Новоникольского сельского поселения расположена в пределах многократно перекрывающихся между собой санитарно-защитных зонах объектов нефтедобычи. Наложение одних санитарно-защитных зон на другие обуславливает появление синергетического эффекта их воздействия, и усугубляет ухудшение состояния окружающей среды и здоровья населения с.Новоникольск, д.Иштиряк, п.Сосновка, с.Холодная Поляна, п.Поташная Поляна (вблизи которого расположены рекреационные объекты), п.Малый Шуган, п.Каменка, п.Болтаево, п.Завод.  Следует отметить, что 139,5 га жилой застройки населенных пунктов поселения расположены в санитарно-защитных зонах объектов нефтедобычи.

Через поселение проходят газопроводы, которые также могут рассматриваться в качестве потенциальных источников загрязнения атмосферного. Жилой застройки в пределах санитарных разрывов газопроводов не имеется. Однако часть территорий рекреационных объектов попадает в санитарные разрывы магистральных трубопроводов, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Нужно отметить, что ОАО «Татнефть» активно проводятся природоохранные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет:

- внедрения оборудования резервуарного парка установками улавливания лёгких фракций углеводородов (УЛФ);

- обеспечения герметичности действующего оборудования систем подготовки пластового давления, сбора, подготовки и транспорта нефти;

- оптимизации технологического процесса и изменении межпромысловых грузопотоков;

- очистки попутного нефтяного газа от сероводорода и утилизации кислых газов.

Помимо промышленных объектов, свое воздействие оказывают и предприятия сельского хозяйства, которые расположены вплотную к населенному пункту. Так, в западной части с. Новоникольск расположен зерноток (СЗЗ=100 м), несколько ферм КРС с СЗЗ 100 и 300 м, в санитарно-защитных зонах которых расположены жилые территории общей площадью 18,8 га.

5,3 га жилой застройки с.Холодная Поляна расположено  в СЗЗ машинно-тракторного парка. МТП удален от с.Холодная Поляна на 100 м при СЗЗ в 300 м. В СЗЗ МТП расположены и жилые территории с.Новоникольск.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников МТП, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Кроме того, воздействие на состояние атмосферного воздуха поселения оказывает автотранспорт. Территорию сельского поселения пересекают 16 местных автодорог IV категории и без категорий, среди которых «Русский Акташ-Азнакаево»-Новоникольск-«Урсаево-Каськи», «Подъезд к с.Сосновка», Урсаево-Каськи, Старая Михайловка-Каськи-Холодная Поляна, «Джалиль-Сарманово»-Холодная Поляна и др., а также 3 межмуниципальные автодороги III категороии – «Альметьевск-Муслюмово», «Заинск-Бухарай»-Урсаево-Альметьевск, «Русский Акташ-Азнакаево».

От автодорог III категорий устанавливаются санитарные разрывы в 100 м, от автодорог IV категории – 50 м. Санитарные разрывы для автодорог устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011.  В границах санитарного разрыва  автодороги «Русский Акташ-Азнакаево»-Новоникольск-«Урсаево-Каськи» расположена жилая застройка с.Новоникольск, в границах санитарного разрыва автодороги «Русский Акташ – Азнакаево»-Каменка  - жилая застройка п.Болтаево. Дороги являются не только источником выбросов загрязняющих веществ, но и источником шума.

Источником загрязнения атмосферного воздуха в поселении является свалка ТБО. Свалка расположена в 165 м к югу от с.Новоникольск. На свалке возможны возгорания и тогда при северо-западных направлениях ветра её неблагоприятное воздействие усилится. В настоящее время в санитарно-защитной зоне свалки расположено 53 га жилой застройки села.

В завершение отметим, что Новоникольское сельское поселение располагается в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха. Следовательно, на его территории создаются равновесные условия как для рассеивания, так и накопления выбросов от промышленных, сельскохозяйственных источников, объектов специального назначения и транспорта.

## 3.2. Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

В Новоникольском сельском поселении, как и на всей территории Альметьевского муниципального района, существует острый дефицит в воде как для промышленных потребителей (особенно нефтепромыслов), так и на хозяйственно-питьевые нужды населения. Причин нехватки воды несколько: особенности географического положения территории и гидрографической сети, недостаточная разведанность запасов подземных вод, специфика промышленного профиля и плохое санитарное состояние поверхностных водотоков.

Для технических нужд используются воды, поступающие с насосной станции УПТЖ для ППД путем транспортирования воды по Камскому водоводу ОАО “Татнефть”.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на территории поселения основывается на использовании подземных вод, добываемых из одиночных скважин и каптированных родников.

Вследствие интенсивной нефтедобычи с использованием систем поддержания пластового давления подземные воды зоны активного водообмена, в основном, не соответствуют современным санитарным требованиям по минерализации, содержанию хлоридов, брома, ионов кальция и магния (формирующих общую жесткость) и не могут использоваться для питьевых целей без специальной водоподготовки. Кроме того, источниками загрязнения подземных вод в Новоникольском сельском поселении в настоящее время являются неканализованная жилая застройка и  объекты сельского хозяйства.

Одним из путей решения проблемы обеспечения населения Новоникольского сельского поселения, как и всего Альметеьвского муниципального района качественной питьевой водой является освоение месторождения подземных вод «Лесной Зай».

Оценка соответствия качества подземных вод месторождения «Лесной Зай» требованиям, предъявляемым к водам хозяйственно-питьевого назначения, определялась согласно нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01.

По химическому составу подземные воды водоносного комплекса P2kz1 в пределах территории месторождения гидрокарбонатные магниево-кальциевые, по степени минерализации пресные, по величине рН нейтральные и слабощелочные, по общей жесткости мягкие, умеренно жесткие и жесткие.

Эксплуатационные запасы подземных вод месторождения «Лесной Зай» утверждены на заседании ТКЗ (протокол №18/2007 от 16.08.2007 г.), месторождению присвоено название «Верхнезайское». Утвержденные балансовые запасы полностью покрывают только первоочередные потребности г.Альметьевска. Для обеспечения перспективных потребностей сельских населенных пунктов поселения, включая населенные пункты поселения, потребуется освоение забалансовых запасов (при соблюдении определенных условий, позволяющих компенсировать потери речного стока). Особенности расположения месторождения и наличие развитой сети автодорог определяют доступность утвержденных запасов для освоения.

В целях защиты источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.1110-02 необходимо соблюдение режима зоны  санитарной охраны подземных источников водоснабжения, которые,  по данным МУ «Департамента экологии и природопользования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан», разработаны для 5 водозаборов поселения. Для остальных источников питьевого водоснабжения, имеющихся в Новоникольском сельском поселении, соответствующие проекты не разработаны. В связи с этим Генеральным планом определены границы I пояса санитарной охраны, составляющие 50 м. В дальнейшем требуется установление границ II и III поясов для этих источников с последующим соблюдением режима охраны в их границах.

Гидрохимическое состояние поверхностных вод

В целом, санитарно-эпидемиологическое состояние поверхностных водных объектов в Новоникольском сельском поселении является неудовлетворительным.

Отсутствие в населенных пунктах поселения систем централизованного канализования и ливневой канализации, локальных очистных сооружений на объектах, неорганизованный отвод дождевых и талых вод на рельеф местности, мойка автотранспорта на берегах, несоблюдение режима водоохранных зон усиливают загрязнение водотоков.

К загрязнению водных объектов также приводит несоблюдение противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах.

Источником загрязнения подземных и поверхностных вод поселения являются фермы, машинно-тракторный парк с.Новоникольск, расположенные в водоохранной зоне р.Лесной Зай, а также свалка ТБО, попадающая в зону санитарной охраны водозабора с.Новоникольск. Расположение всех перечисленных объектов нарушает требования Водного кодекса РФ, а также СанПиН 2.1.4.1110-02.

Негативное воздействие на состояние поверхностных вод также может быть обусловлено отведением стоков с автодорог. Отсутствие очистки ливневых вод приводит к просачиванию нефтепродуктов и последующему загрязнению не только поверхностных, но и подземных вод.

Таким образом, в поселении требуются действенные меры, по предотвращению воздействия вышеуказанных источников и направленные на улучшение качества водных ресурсов.

Однако, наиболее значимыми источниками загрязнения подземных и поверхностных вод являются объекты нефтегазодобывающего комплекса. Аварии на буровых установках и магистральных трубопроводах являются наиболее типичными причинами загрязнения нефтью поверхностных вод. Основными причинами аварийных ситуаций являются прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), наезд строительной техники, технологические и строительные дефекты.

Для охраны и рационального использования водных ресурсов предприятиями нефтедобычи применяются следующие меры:

- использование систем повторного и оборотного водоснабжения;

- строительство систем сбора промливневых вод;

- строительство очистных сооружений промливневых и хозбытовых стоков;

- оснащение буровых установок герметичными циркуляционными системами, гидроизоляция земляных амбаров;

- капитальный ремонт и замена нефтепроводов и водоводов, внедрение их антикоррозионной защиты;

- оснащение бригад подземного и капитального ремонта скважин специальным оборудованием для предотвращения разливов жидкости;

- контроль технического состояния эксплуатационных колонн скважин на наличие нарушений и заколонных перетоков;

- герметизация эксплуатационных колонн скважин, доподъём цемента за кондуктором и эксплуатационной колонной;

- спуск при бурении дополнительных (промежуточных) кондукторов;

- повышение долговечности скважинного оборудования с использованием защитных покрытий, пакергильз, протекторной защиты, ингибиторов коррозии, катодной защиты обсадных колонн скважин;

- строятся системы утилизации осадков на водозаборных сооружениях.

Кроме перечисленных мероприятий, с целью защиты подземных вод предприятиями ОАО «Татнефть» проводятся работы по внедрению металлопластмассовых труб, выполняется внутреннее антикоррозийное покрытие труб. Для предотвращения загрязнения открытых водоемов нефтью в случае отказов в системе нефтепроводов в работоспособном состоянии поддерживаются нефтеулавливающие устройства и биопруды, стационарные боновые заграждения, продолжается целенаправленная работа по повышению надежности работы нефтепромыслового оборудования и сооружений.

## 3.3. Состояние и использование земельных ресурсов

В настоящее время свободная от земель лесного фонда территория поселения занята землями сельскохозяйственного назначения.

Несмотря на превалирование последних основное влияние на состояние земельных ресурсов Новоникольского сельского поселения оказывает производственная деятельность объектов нефтяной промышленности.

Информация о масштабном загрязнении почв нефтяных районов тяжелыми металлами весьма противоречива, а вопрос об их влиянии на состояние здоровья населения, проживающего в этих районах, по-прежнему остается предметом дискуссии. В целях решения данной проблемы был проведен сравнительный анализ данных о содержании тяжелых металлов в почвах, залегающих над нефтяными месторождениями (Ромашкинским и др.) и на удалении от них. Содержание тяжелых металлов в почвах непосредственно над месторождениями и на удалении от них незначительно. Исключение составляют медь, молибден и ртуть, концентрация которых над нефтяными месторождениями в 1,4-2 раза и 2,5-3 раза больше нормы. Содержание свинца, кадмия и мышьяка, наоборот, над нефтяными месторождениями, хотя и незначительно, но меньше. Кроме того, в пределах Ромашкинского месторождения в почвах обнаруживаются комплексные геохимические аномалии, представленные железом, барием, ванадием, кобальтом, скандием, литием, а в растениях под воздействием повышенных концентраций тяжелых металлов местами наблюдается геохимический (металлоиндуцированный) стресс.

Согласно материалам Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района почвы исследуемой территории можно отнести к типу среднезагрязненных.

Из положительных моментов необходимо отметить, что за последние годы в Альметьевском муниципальном районе значительно сократились площади земель, загрязненных и поврежденных в результате нефтедобычи. Уменьшилось количество прорывов в результате использования металлопластмассовых труб; снижены площади изъятия земельных участков под скважины. Происходит увеличение числа скважин в кусте.

Негативное воздействие на состояние земельных ресурсов оказывают такие геологические процессы, как оврагообразование, эрозия, подтопление и др. Эрозия является главным фактором деградации почв. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Также вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов - загрязнение сточными водами, сетью автодорог, разрушение в ходе проведения землеройных работ при вертикальной планировке, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций.

В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по «…рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, …сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель».

Источником загрязнения почв горюче-смазочными материалами в поселении являются МТП, располагающиеся к западу от границ с.Новоникольск и к югу от с.Холодная Поляна.

Определенное негативное воздействие на земельные ресурсы поселения могут оказывать недействующие карьеры по добыче нерудных полезных ископаемых. Так, в границах поселения имеются 4 участков, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых. Общая площадь земель, нарушенных в результате добычи общераспространенных ископаемых, достигает 5,5 га.  Требуется проведение оценки запасов карьеров и пригодности сырья, в противном случае – случае нецелесообразности возобновления добычи - требуется рекультивация их территории.

## 3.4. Отходы производства и потребления, биологические отходы

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Предприятия и жилой сектор территории Новоникольского сельского поселения являются источниками образования промышленных и хозяйственно-бытовых отходов. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района, складируются на санкционированной свалке, расположенной в 165 м от границ с.Новоникольск.

Свалка является существенным источником загрязнения не только почв, но и атмосферного воздуха, о чем уже было сказано выше. Санитарно-защитная зона свалок согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м.

Большое значение имеет решение вопроса утилизации и захоронения животноводческих отходов. В Новоникольском сельском поселении отсутствуют навозохранилища. Как следствие этого, необеззараженный навоз, являющийся вероятным источником возникновения инфекционных заболеваний и загрязнения почвы и водных объектов, вывозится на сельскохозяйственные угодья. Переработка и дальнейшее использование отходов животноводства в поселении также не осуществляется.

В границах поселения имеется территория недействующей фермы у п.Болтаево. Недействующая ферма располагается в 160 м от границ жилой застройки села.

Местами утилизации биологических отходов являются скотомогильники – две биотермические ямы. По сведениям Альметьевского райгосветобъединения одна из биотермических ям расположена к западу от с.Новоникольск-  на удалении 890 м от жилой застройки села. В границах СЗЗ биотермической ямы расположено 5 га жилых территорий.

Вторая биотермическая яма расположена в юго-восточной части Новоникольского поселения. В СЗЗ биотермической ямы жилой застройки не имеется.  Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). В пределах этих зон запрещено размещение любых объектов и проведение земляных работ.

Следует отметить, что в границах санитарно-защитных зон скотомогильников расположены не только жилые территории, но и МТП, фермы КРС, множество нефтяных скважин.

Возможны несколько вариантов решения проблемы воздействия санитарно-защитной зоны биотермической ямы на объекты:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны биотермической ямы и сибиреязвенного захоронения;

- перенос биотермической ямы;

- перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне биотермической ямы и сибиреязвенного захоронения.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон биотермической ямы возможны по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху и по бокам железобетонным каркасом;

- нанесение на опорный план границы скотомогильников;

- обваловка скотомогильников по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письму Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос биотермической ямы возможен с соблюдением следующих правил (для сибиреязвенного захоронения перенос не допускается):

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается 20-% раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее и инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как также указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

В Новоникольском сельском поселении имеется 7 кладбищ (одно недействующее), санитарно-защитные зоны которых составляют 50 м. Часть кладбищ поселений частично расположены в водоохранной зоне водотоков – кладбище с.Каменка, с.Холодная Поляна,  кладбища п.Завод и с.Новоникольск – расположены полностью в водоохранных зонах водотоков, что противоречит требованиям Водного кодекса РФ.

## 3.5. Радиационно-гигиеническое состояние, электромагнитные и акустические факторы

Радиационная обстановка, главным образом, определяется:

- естественным радиационным фоном, формируемым космическим излучением и природными радионуклидами как естественно-распределенными, так и привнесенными в ОС;

- эксплуатацией предприятий, имеющих установки и оборудование, содержащие в своем составе радиоактивные элементы;

- радиоактивным загрязнением, связанным с проведенными ранее ядерными взрывами и крупными радиационными авариями в прошлом.

При этом вклад природных источников составляет 70-80%.

Также известно, что образование большого количества радиоактивных отходов происходит при добыче нефти. Здесь могут иметь место радиоактивные источники техногенного происхождения, связанные с нефтедобычей – на поверхности нефтеоборудования скапливаются отложения, содержащие радиоактивные элементы (в основном, соли радия-226 и радия-228). Масштабы этого явления, а также возможные последствия радиоактивного загрязнения (облучение персонала нефтедобывающих предприятий, радиоактивное воздействие на окружающую среду и др.) требуют незамедлительного принятия мер по обеспечению безопасности работ.

Радиоактивные отходы, образующиеся при нефтедобыче, хранятся на территории товарных парков НГДУ. Вопросами их переработки занимается институт «ТатНИПИнефть». Переработка больших объемов нефтешламов, загрязненных радием-226, по-прежнему не решена, а хранение и накопление данных нефтешламов несет определенную угрозу загрязнения окружающей среды.

Следует отметить, что загрязнение окружающей среды радионуклидами также происходит при авариях и прорывах нефтепроводов, когда нефть выливается на грунт, а порой и в водоемы. В результате получаются очаги радиоактивного загрязнения.

Акустическое воздействие, в первую очередь, обусловлено транспортными потоками. Основным источником шума в границах жилой застройки на территории Новоникольского сельского поселения являются автодороги «Русский Акташ-Азнакаево»-Новоникольск-«Урсаево-Каськи» и «Русский Акташ – Азнакаево»-Каменка.

Для уменьшения акустического воздействия автотранспортных средств на жилую застройку необходимо провести шумозащитные мероприятия.

Источником электромагнитного излучения на рассматриваемой территории являются линии электропередач и 2 электроподстанции. В СЗЗ одной из электроподстанций расположены жилые территории п.Болтаево (3,2 га), что требует перевода  трнасформаторов электроподстанции из открытого типа в закрытый.  Соблюдение санитарных разрывов и охранных зон от них позволит исключить прямое воздействие электромагнитного излучения.

## 3.6. Система существующего природно-экологического каркаса

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения Новоникольского сельского поселения представлена эксплуатационными и защитными лесами Акташского и Поташно-Полянского участковых лесничеств Альметьевского лесничества, пастбищами и участками иной растительности, в том числе коллективными садами и огородами.

По категории защитности леса относятся к лесам, расположенным в лесостепной зоне, лесам лесопарковой зоны, защитным полосам автомобильных дорог, противоэрозионным и эксплуатационным лесам. В населенных пунктах поселения сформированная система зеленых насаждений отсутствует.

В летние месяцы в лесные массивы, а также к рекам поселения выезжают отдыхающие, количество которых увеличивается в период сбора грибов и ягод. Данная антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии лесов лесного фонда: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

Воздействие на растительные сообщества в поселении оказывает загрязнение среды (особенно автотранспортом и выбросами объектов нефтедобычи), которое вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

Таким образом, система зеленых насаждений Новоникольского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии и требует дальнейшего развития.

## 3.7. Особо охраняемые природные территории

На территории Новоникольского сельского поселения имеются гидрологический  памятник природы регионального значения – р.Степной Зай, а также резервируемый под ООПТ участок «Новоникольский».

В качестве памятника природы р.Степной Зай была утверждена Постановлением СМ ТАССР № 25 от 10 января 1978 г., а также Постановлением КМ РТ №644 от 29 декабря 2005 г. Подробная гидрологическая характеристика водотока приведена в разделе 2.6.

Степной Зай - крупная река лесостепи Высокого Заволжья, является транспортной магистралью местного значения, важным источником природного водоснабжения. Имеет хозяйственное значение. Протекает по наиболее развитым в промышленном отношении и богатым полезными ископаемыми районам РТ. Здесь интенсивное развитие получили нефтедобывающая, газовая, энергетическая и сопутствующие им отрасли промышленности, использующие большой объем водных ресурсов. Это создает довольно напряженный водохозяйственный баланс, который усугубляется и тем, что в реку и его притоки поступает большое количество сточных вод городов и промпредприятий (8 городов с 60 крупными предприятиями).

В бассейне расположено большое количество предприятий сельскохозяйственного профиля (58) с животноводческими фермами, летними лагерями скота, скотомогильниками, кладбищами, складами минеральных удобрений и ядохимикатов (в т.ч. и в водоохранной зоне). На водосборе построено два водохранилища: Заинское (0,063 км3) и Карабашское (0,052 км3), водные ресурсы которых используются как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

В результате сбросов сточных вод в речную сеть вода Степного Зая в течение 2005 г. обладала высокой комплексностью загрязненности и характеризовалась как "грязная" (4"б" класс качества) по 13 ингредиентам (в 2004 г. по 11).

В качестве мер охраны требуется соблюдение режима охраны территории памятника природы, а также режима использования водоохранных зон в установленном законом порядке.

Участок «Новоникольский» расположен в северной части поселения. Участок представляет собой леснй массив Поташ-Полянского и Акташского участковых лесничеств. Общая площадь участка 958 га.

## 3.8. Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Как и в целом по Альметьевскому муниципальному району, в Новоникольском сельском поселении ежегодно увеличивается количество возникающих новообразований, инфекционных и паразитарных заболеваний, болезней органов дыхания, эндокринной системы, кожи и подкожной клетчатки, крови. Распространенность последних заболеваний особенно высока среди детей и подростков. Необходимо отметить и увеличение значения показателя распространенности заболеваний и отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде.

## 3.9. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории необходима для решения задач природопользования, позволяет оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Комплексная оценка, проведенная при разработке Схемы территориального планирования территории Альметьевского муниципального района, показала, что Новоникольское сельское поселение характеризуется условно благоприятными условиями для развития сельского хозяйства и градостроительства, а также особо благоприятными условиями для рекреации.

Подобные результаты ранжирования обусловлены совокупностью положительных и отрицательных факторов - с одной стороны, высокой транспортной доступностью территории, благоприятными почвенными условиями, наличием крупных лесных массивов и рекреационных территорий, с другой стороны - ведением добычи полезных ископаемых, обширными площадями, занятыми санитарно-защитными зонами нефтяных объектов, износом основных материальных фондов.

## 4. Зоны с особыми условиями использования территории

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (2002), Градостроительным кодексом РФ (2004), Водным кодексом РФ (2006) и другими нормативно-правовыми актами установлены специальные экологические требования к градостроительной деятельности. В соответствии с данными нормативно-правовыми актами при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции поселений и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые следует принять во внимание на территории Новоникольского сельского поселения, выделяются:

  - санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов;

  - охранные зоны инженерных коммуникаций;

  - водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

  - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

  - земли лесного фонда;

  - особо охраняемые природные территории

  - горные отводы месторождений полезных ископаемых;

  - зоны природных ограничений.

## 4.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон:

- для объектов I-го класса - 1000 м;

- для объектов II-го класса - 500 м;

- для объектов III-го класса - 300 м;

- для объектов IV-гo класса - 100 м;

- для объектов V-го класса - 50 м.

Сведения о санитарно-защитных зонах и санитарных разрывах автодорогНовоникольского сельского поселения, представлены в таблице ниже.

Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории

Новоникольского сельского поселения

| Наименование объекта | Размер СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Магистральный продуктопровод | 2000 | СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» |
| Нефтяные скважины ОАО «Татнефть» | 300 | Письмо ОАО «Татнефть» от 28.04.2010 г. № 1274/21-01 |
| Объекты нефте-, газодобывающей отрасли (ДНС, ГЗУ, КНС) | 300 | ВНТП 3-85 |
| Ферма КРС у с.Новоникольск | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11 |
| Ферма КРС у с.Новоникольск | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11 |
| МТП у с. Новоникольск | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11 |
| Зерноток у с. Новоникольск | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11 |
| Ферма овцеводческая у н.п. Холодная Поляна | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11 |
| Кладбища поселения | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12 |
| Свалка ТБО | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12 |
| 2 биотермические ямы | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Магистральный нефтепровод «Пермь-Альметьевск», диаметром 800 мм | 150 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» |
| Магистральный нефтепровод «Пермь-Альметьевск», диаметром 1020 мм | 200 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» |
| Магистральный нефтепровод «Набережные Челны - Альметьевск», диаметром 700 мм | 150 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» |
| Магистральный нефтепровод «Набережные Челны-Альметьевск», 500 мм | 100 | СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» |
| Продуктопровод «Набережные Челны-Альметьевск» | 100 | СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» |
| Газопроводы ЛПУМГ | 150 | СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» |
| Магистральный продуктопровод | 2000 | СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» |
| ЛЭП | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В |
| водоводы | 25 | Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением КМ РТ от 20.08.2007 г. № 395) |
| Автодороги III категории | 100 | СП 42.13330.2011 |
| Автодороги IV категории | 50 | СП 42.13330.2011 |
| Электроподстанции поселения | 300 | ВСН97-83 |

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», для дорог 3 категории санитарный разрыв установлен в размере 100 м, для дорог IV категории 50 м. В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.

Режим возможного использования санитарно-защитных зон объектов представлен в таблице ниже.

Регламенты использования санитарно-защитных зон объектов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09. 2007 г. №74) |
| Скотомогильники | В санитарно-защитных зонах скотомогильников запрещается размещение: жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) в пределах 1000 м; скотопрогонов и пастбищ – в пределах 200 м; автомобильных, железных дорог в зависимости от их категорий в пределах 50-300 м. *Для принятия решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ сибиреязвенного скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан для уточнения границ сибиреязвенных скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией сибиреязвенного скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенными аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Л.П. Гульченко) |

Санитарные разрывы трубопроводов

Территорию Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района пересекает множество трубопроводов, санитарные разрывы от которых согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» в зависимости от диаметра и вида транспортируемого топлива составляют 100-2000 м (таблица 11).

Регламенты использования санитарных разрывов магистральных

трубопроводов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Санитарный разрыв | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30). |

## 4.2. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны трубопроводов

Для исключения возможности повреждения трубопроводов, транспортирующих нефть, газ, хозяйственно-питьевую и техническую воду, устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопроводов определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9) и  Порядком использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2007 г. № 395).

Для магистральных трубопроводов, проходящих по территории Новоникольского сельского поселения, размер охранных зон составляет - 25 м. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных выше нормативов.

Регламенты использования охранных зон трубопроводов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны трубопроводов | В охранных зонах трубопроводов запрещается: перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; огораживать или перегораживать охранные зоны, препятствовать организациям, эксплуатирующим трубопровод и его объекты, или уполномоченным ими организациям в выполнении работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов и их объектов, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9), Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2007 г. № 395) |

Охранные зоны воздушных линий электропередач

По территории Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района проложены линии электропередач. Размеры их охранных зон определяются ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» и составляют 20 м.

Режим использования территорий охранных зон линий электропередач представлен в следующей таблице.

Регламенты использования охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь; сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

## 4.3. Водоохранные зоны

В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Ширина водоохраной зоны озер и прудов устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Таким образом, ширина водоохранной зоны р. Степной Зай и р.Лесной Зай – 200 м, остальных водотоков и водоемов - 50 м. Прибрежная защитная полоса для р.Степной Зай и р.Лесной Зай приняты в размере 50 м.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговых полос рр.Степной Зай и Лесной Зай составляет 20 м, остальных водотоков – 5 м. В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 г. №74-ФЗ) |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс РФ Земельный кодекс РФ |

## 4.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

На территории Новоникольского сельского поселения Альметьевского муниципального района имеются родники и водозаборные скважины, для некоторых водозаборов установлены Зоны санитарной охраны в составе трех поясов, для остальных - только первый пояс зоны санитарной охраны, составляющий 50 м. Необходима разработка проектов и проведение расчетов границ второго и третьего поясов. Режим их использования устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников

питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. |  |
|  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье вого назначения», 2002 |

## 4.5. Округ горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод

Режим природопользования и хозяйственной деятельности на территории округа горно-санитарной охраны установлен в соответствии с действующими законодательствами и нормативными докуметами РФ и РТ.

Округ горно-санитарной охраны – особо охраняемая природная территория с регламентированным режимом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим защиту и охрану природных лечебных ресурсов от загрязнения и преждевременного истощения. Внешний контур округа санитарной охраны является границей лечебно-оздоровительной местности.

Требования правовых и нормативных документов по сохранению природных лечебных ресурсов и окружающей среды в пределах округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод, используемых санаторием-профилакторием «Ян», приведены в таблице 16.

Регламент природопользования и хозяйственной деятельности на территории округа горно-санитарной охраны

| № п/п | Объекты природопользования и хозяйственной деятельности | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Зоны округа горно- санитарной охраны | Первая зона округа горно-санитарной охраны. На территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий. На территории первой зоны разрешаются связанные с эксплуатацией природных лечебных ресурсов горные и земляные работы, строительство сооружений (каптажей, накаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров, питьевых галерей и бюветов), выполнение береукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природными лечебным ресурсам. Вторая зона округа горно-санитарной охраны. На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непостредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: - строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта; - строительство животноводческих и пцицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ; - размещение складов ядохимикатов, миниральных удобрений и горючесмазочных материалов; - строительство транзитных автомобильных дорог; - размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и стоков; - строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации; - размещение кладбищ и скотомогильников; - устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и других накопителей сточных вод; - складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; - массовый прогон и выпас скота; - использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; - сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов; - вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок. При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесопарках и других зеленых насаждений разрешается применение по согласованию с органами саниатрно-эпидемиологического надзора нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в природной среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специализированными организациями. На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающиеся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности и курорта. Проектируемые в пределах округов горно-санитарной охраны объекты подлежат государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизе в установленном порядке. Вынесение на местность установленных границ округа горно-санитарной охраны осуществляет орган местного гсударственного самоуправления не позднее чем через шесть месяцев после утверждения округа. | Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», утвержденное постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 г. № 1425 |

## 4.6. Горные отводы месторождений полезных ископаемых

Территория Новоникольского сельского поселения расположена в пределах горного отвода Ромашкинского нефтяного месторождения.

Согласно статье 7 Федерального закона №27 «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

В соответствии со статьей 22 ФЗ «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно статье 25 Федерального Закона «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде (статья 8 ФЗ-27 «О недрах»).

## 4.7. Земли лесного фонда

На территории Новоникольского сельского поселения выделены защитные (леса, расположенные в лесостепной зоне; леса лесопарковой зоны; противоэрозионные леса, защитные полосы автомобильных дорог) и эксплуатационные леса.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Регламент их использования регулируется Лесным кодексом РФ и представлен в таблице ниже.

Режим использования земель лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |  |
| Ценные леса |
| Леса, расположенные в лесостепной зоне, противоэрозионные леса | В ценных лесах (в т.ч. в лесах, расположенных в лесостепной зоне) запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |
| Леса лесопарковой зоны | В лесопарковых зонах запрещаются: использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Эксплуатационные леса |
| Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

## 4.8 Особо охраняемые природные территории

Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия в Республики Татарстан действует система особо охраняемых природных территорий. В Новоникольском сельском поселении к ним относятся земельные участки, резервируемые под особо охраняемую природную территорию – участок «Новоникольский» и гидрологический памятник природы регионального значения р. Степной Зай. Режим использования данных территорий указан в таблице 18.

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервные земельные участки, планируемые под особо охраняемые природные территории | На территории резервных земельных участков, планируемых под особо охраняемые природные территории, регулируется любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы и их компоненты. Запрещается: распашка земель (кроме пашни); взрывные работы; приватизация предприятий (объектов) государственной (республиканской и коммунальной) собственности, кроме территорий населенных пунктов; проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций (кроме территории населенных пунктов). Ограничиваются: рубки главного пользования (с переутверждением в установленном порядке расчетной лесосеки); сдача в аренду, отвод земли по согласованию с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Иная хозяйственная деятельность разрешается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.10.2000 № 730 |
| 2 | Памятник природы | На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. | Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г. (ФЗ №33) |
| 3 | Водоохранная зона | См. таблицу 13 | Водный кодекс РФ |

## 4.9. Зоны природных ограничений

Неблагоприятными инженерно-геологическими процессами, получившими развитие на территории Новоникольского сельского поселения, являются подтопление, эрозия, просадочность грунтов.

Регламент использования территорий с проявлениями этих процессов регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Регламенты использования зон с проявлениями неблагоприятных инженерно-геологических процессов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны подтопления | Запрещается: нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
| Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием процессов, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |

## 5. Мероприятия по охране окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

# Генеральным планом Новоникольского сельского поселения предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды, включающих:

- мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану поверхностных и подземных вод;

- инженерное благоустройство территории;

- организацию санитарной очистки и охрану почв;

- мероприятия по защите от физических факторов;

- формирование природно-экологического каркаса территории;

- мероприятия по охране животного мира;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Данные мероприятия разработаны в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района и утвержденных программ в области охраны окружающей среды Республики Татарстан.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, консервацию и ликвидацию объектов капитального строительства на территории Новоникольского сельского поселения следует осуществлять с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающих территорий.

Сведения о предполагаемых сроках реализации и значении мероприятий представлены в приложении 1 к данному разделу.

## 5.1. Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Новоникольского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений.

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Перечень мероприятий по оптимизации производства и размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер проектной СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ферма крупного рогатого скота №1 (к западу от н.п.Новоникольск) | 100 | Оптимизация территории фермы с сокращением ее территории | Сокращение территории фермы позволит исключить размещение жилой застройки в границах СЗЗ фермы |
| Ферма крупного рогатого скота №2 (к юго-западу от н.п.Новоникольское) | 100 | Оптимизация территории фермы с сокращением ее территории | Сокращение территории фермы позволит исключить размещение жилой застройки в границах СЗЗ фермы |
| Ферма в н.п.Холодная Поляна | До границ жилой застройки | Оптимизация территорий ферма с сокращением их территорий |  |
| зерноток | 100 | Оптимизация территории зернотока с сокращением его территории | Сокращение территории зернотока позволит исключить размещение жилой застройки в его границах |
| Свалка ТБО | 1000 | Закрытие свалки с последующим проведением рекультивации территорий | Перефункционирование под озеленение специального назначения |
| Кладбища с.п.Завод, с.Новоникольск | 50 | Закрытие кладбищ в связи с размещением в водоохранной зоне водотока |  |
| Кладбища п.Болтаево, с.Холодная Поляна | 50 | Закрытие части кладбища, расположенной в 50 –метровой водоохранной зоне водотока |  |
| Электроподстанция п.Болтаево | 300 | Оснащение электроподстанции трансформаторами закрытого типа | Данное мероприятие позволит сократить СЗЗ электроподстанции до 30 м и исключить размещение в её границах жилой застройки. |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| Биотермическая яма | 1000 | 3 варианта решения: 1. Проведение мероприятий по сокращению размера санитарно-защитной зоны биотермической ямы. 2. Перенос биотермической ямы. 3. Перефункционирование всех объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне биотермической ямы. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны |
| Объекты нефтедобычи ОАО «Татнефть» | 300 | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон в целях исключения воздействия на жилую застройку | Разработка проекта санитарно-защитной зоны объектов нефтедобычи |

1. Для ферм КРС поселения предлагается проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

- Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ животноводческих ферм и МТП для возможности создания санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, биогазовыми установками для утилизации отходов животноводства и т.д.

- Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проектов санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

2. Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г. принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны биотермической ямы Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий, лабораторных исследований почв и грунтовых вод и последующей разработки проекта по обоснованию сокращения размеров санитарно-защитных зон.

Мероприятия по переносу биотермической ямы осуществляются по согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором РТ.

3. Для нефтепромысловых объектов ОАО «Татнефть» также требуется проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима использования территории санитарно-защитных зон.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным планом Новоникольского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

- размещение объектов нового строительства с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду;

- озеленение территорий санитарно-защитных зон объектов пыле-, газоустойчивыми породами древесно-кустарниковых насаждений (ель колючая, акация белая, жимолость татарская, клен пенсильванский, кизильник блестящий и др.).

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора нефти;

- осуществление перевода автотранспорта на газообразное топливо;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- газификацию объектов теплоэнергетики;

- при строительстве и реконструкции дорог – использование малопылящих дорожных покрытий.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы;

- строгое соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части недопущения размещения жилой застройки в санитарно-защитных зонах объектов;

- проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима использования территории санитарно-защитных зон нефтепромысловых объектов ОАО «Татнефть».

5.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом Новоникольского сельского поселения предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия включают:

- благоустройство родников;

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод;

- строительство сетей водоснабжения для населенных пунктов поселения;

- организацию поверхностного стока;

- организацию специальной водоподготовки подземных питьевых вод;

- строительство локальных очистных сооружений на территории ферм;

- использование нефтеловушек и боновых заграждений в целях предупреждения загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей;

- проведение анализа качества подземных источников питьевого водоснабжения Новоникольского сельского поселения, в границы зон санитарной охраны которых попадают источники;

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с соблюдением их режима;

- внедрение современных методов водоподготовки и очистки сточных вод;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

5.4. Мероприятия по инженерному благоустройству

На территории Новоникольского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

5.5. Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории

В целях сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного использования Новоникольского сельского поселения Генеральным планом запланирована реализация мероприятий, включающих:

- оптимизацию структуры агроландшафта;

- восстановление плодородия почв путем внедрения высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых ядохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- проведение инвентаризации карьеров общераспространенных полезных ископаемых, с целью оценки запасов и качества сырья, рекультивации недействующих карьеров при непригодности их к разработке.

В целях снижения загрязненности территории Новоникольского сельского поселения отходами производства и потребления предлагается проведение мероприятий, включающих:

- ликвидацию свалки твердых бытовых отходов, расположенной у с. Новоникольское, с последующим проведением рекультивации ее территории;

- вывоз твердых бытовых отходов, образующихся в поселении, на межпоселенческий полигон ТБО, строительство которого запланировано в Русско-Акташском сельском поселении в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Альметьевского муниципального района;

- доведение обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами до нормативных значений.

Организационно-административные мероприятия включают:

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых бытовых отходов с территорий жилого фонда и других объектов поселения;

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В области обращения с отходами животноводства предлагается вывоз образующихся животноводческих отходов на межпоселенческое навозохранилище закрытого типа, предлагаемое к строительству в Старомихайловском  сельском поселении, а также дополнительное оснащение животноводческих ферм поселения биогазовой установками для утилизации навоза.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны биотермической ямы с.Новоникольск либо по переносу биотермической ямы;

- внедрение мобильных установок для уничтожения биологических отходов;

- запрет на выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву.

5.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

Мероприятия по защите от негативного шумового воздействия включают:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

- организацию акустических экранов на территории с.Новоникольск, п.Болтаево, испытывающих на себе акустическое воздействие автодорог.

С учетом сложившейся ситуации и нормативных требований предусмотрена организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач, а также оснащение электроподстанции п.Болтаево трансформаторами закрытого типа;

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

5.7. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

На территории Новоникольского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов поселения. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» его ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговой пояс способствует как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Так, общая площадь лесо-луговых поясов, предлагаемых к организации в поселении, должна составить около 146,3 га. Лесолуговые пояса, помимо санитарных функций, могут выполнять и роль озеленения общего пользования (участки лесо-луговых поясов, расположенные вне санитарно-защитных зон).

Кроме этого, в границах поселения запланирована организация озеленения специального назначения - посадка защитных насаждений вдоль автодорог, рядом с кладбищами и сельскохозяйственными объектами. Общая площадь предлагаемого озеленения санитарно-защитных зон составит 21,4 га, озеленения вдоль дорог – 69,9 га. Внутри населенных пунктов поселения должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя. Таким образом, общая площадь проектируемого озеленения всех видов в поселении может достигнуть 237,3 га. Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 5.8. Мероприятия по защите животного мира и ООПТ

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий (участок «Новоникольский» и р.Степной Зай).

5.9. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- разработка и внедрение системы мониторинга выбросов и загрязнений атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон, вдоль дорог;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов негативного воздействия на окружающую среду,

- контроль качества забираемых вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- подключение всей существующей и проектируемой застройки к системам централизованного водоснабжения и водоотведения;

- организация и очистка поверхностного стока территории поселения;

- предлагаемый комплекс шумозащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ, в том числе организация защитных зеленых насаждений и соблюдение охранных зон воздушных линий электропередач;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

Приложение 1

# Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации

# в Новоникольском сельском поселении

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Оптимизация фермы №1 с сокращением её территории (с.Новоникольск, западная окраина) | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация МТП с сокращением его территории (с.Новоникольск) | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация фермы №2 с сокращением её территории (с.Новоникольск, юго-западная окраина) | организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация зернотока с сокращением его территории | организационное мероприятие | + |  |  |
| Закрытие свалки с последующим проведением рекультивации территорий | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны биотермической ямы либо по её переносу | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитных зон объектов нефтедобычи ОАО «Татнефть» в целях исключения воздействия на жилую застройку | организационное мероприятие | + |  |  |
| Создание лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов поселения | строительство | + |  |  |
| Создание озеленения специального назначения вдоль автодорог | строительство | + |  |  |
| Рекультивация территории недействующей фермы КРС либо использование её в качестве резерва под размещение объектов АПК не выше IV класса опасности с СЗЗ =100 м | организационное мероприятие |  | + |  |

Список использованной литературы

- Альметьевск / Под ред. Р.Ф. Абубакирова, Р.Х. Амирханова. – Казань: «Идел-Пресс», 2003. – 740 с.

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2010 году: - Казань, 2011 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Альметьевского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утв. постановлением КМ РТ № 134 от 21.02.2011 г. / ГУП «Татинвестгражданпроект», 2011.

- Схема территориального планирования Альметьевского муниципального района / ГУП «Татинвестгражданпроект», 2012.

- Технические отчеты инженерно-геологических изысканий на объектах Альметьевского муниципального района РТ (архив ОАО «КАМТИСИЗ»).

Список нормативной документации

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в Республике Татарстан».

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»/ Минстрой России.- М., 1996.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"/Министерство здравоохранения РФ. – М., 2010 г.

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». – М., 1999 г.

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». – М., 1981;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». – М., 2011.

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

# Footnotes

Населенные пункты с.Баклановка и с.Дубовка постоянного населения не имеют